| 2nde | TP C4 CORRECTION Bien choisir la verrerie | CORRECTION Chapitre 2C Livre page 38 |
| --- | --- | --- |

Objectifs :

- Mesurer des masses pour étudier la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie.

- Exploiter une série de mesures, évaluer une incertitude-type pour comparer des résultats.

I. Mesure avec un becher :

Mesurer la masse du becher vide : m1 = 64,1 g

Remplir ce becher d’eau du robinet jusqu’à la graduation 100 mL.

Mesurer la masse du becher rempli : m2 = 161,1 g

En déduire, la masse de 100 mL d’eau mesurée au becher, m = 161,1 – 64,1 = 97,0 g

Reporter la mesure dans le tableau ci-dessous et sur le PC du professeur au bureau.

| Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m (en g) | 97,0 | 95,0 | 97,6 | 93,5 | 98,4 | 95,1 | 94,2 | 94,2 | 93,1 |

Écart-type = 1,9 mL		Moyenne = 95,5 mL	Incertitude U(m,95%) = 1,5 mL

Conclusion : On présente le résultat sous la forme d’un intervalle

Compléter, avec un becher :	V = 95,5 ± 1,5 mL

II. Mesure avec une éprouvette graduée :

Mesurer la masse de l’éprouvette vide : m1 = 44,0 g

Remplir l’éprouvette d’eau du robinet jusqu’à la graduation 100 mL.

Mesurer la masse de l’éprouvette remplie : m2 = 142,5 g

En déduire, la masse de 100 mL d’eau mesurée à l’éprouvette, m = 98,5 g

Reporter la mesure dans le tableau ci-dessous et sur le PC du professeur au bureau.

| Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m (en g) | 98,5 | 97,6 | 98,6 | 98,0 | 98,7 | 97,7 | 98,6 | 97,1 | 98,6 |

Exploitation statistique avec le logiciel Regressi

Écart-type = 0,6 mL	Moyenne = 98,4 mL		Incertitude U(m,95%) = 0,4 mL

Conclusion : Avec une éprouvette graduée :	V = 98,4 ± 0,4 mL

III. Mesure avec une fiole jaugée :

| Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m (en g) | 99,0 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,0 | 99,5 | 99,6 |

Exploitation statistique avec le logiciel Regressi

Écart-type = 0,22 mL	Moyenne = 99,71 mL		Incertitude U(m,95%) = 0,17 mL

Conclusion : avec une fiole jaugée :	V = 99,71 ± 0,17 mL

IV. Bilan :

| Becher | Fiole jaugée | éprouvette graduée |
| --- | --- | --- |
| Dessiner le ci-dessous | Dessiner la ci-dessous |  |
| Incertitude de mesure U(V) = 1,5 mL | Incertitude de mesure U(V) = 0,17 mL | Incertitude de mesure U(V) = 0,4. mL |
| Avantage : Peu coûteux | Mesure très précise | Permet de mesurer toute valeur du volume entre 0 et 100 mL |
| Inconvénient : Ne mesure pas précisément | Coût élevé Ne mesure qu’un seul volume : 100 mL | Moins précise que la fiole jaugée |

Compléter.

Quelle verrerie utiliser pour :

- Mesurer 100 mL avec une très bonne précision : fiole jaugée

- Mesurer rapidement 100 mL avec une précision correcte : éprouvette graduée

- Transporter environ 100 mL du bureau vers ma paillasse : becher

- Mesurer 60 mL : éprouvette graduée

# Text boxes

20

40

60

80

100