| 2nde | TP P2 Produire un son | NOMS : Chapitre 1P Livre page 232 |
| --- | --- | --- |

Objectifs :

- Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d’un objet émettant un signal sonore,

- Mesurer la période et la fréquence d’un signal sonore périodique,

- Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.

Le professeur va vous montrer une série d’expériences.

I. Haut-parleur :

Q1. Quelle partie du haut-parleur fait vibrer l’air ?

II. Propagation du son :

Q2. Faire le schéma de l’expérience réalisée par le professeur avec le haut-parleur et les bougies.

Q3. Sur le PC, dossier 2nde sur le bureau, consulter l’animation 2nde-TPP2-OndesSonores.swf.

Décrire le comportement d’une tranche d’air au voisinage de la membrane du haut-parleur en fonctionnement « sinusoïdal ».

Q4. Décrire, puis interpréter, l’expérience réalisée par le professeur avec le buzzer et la cloche à vide.

III. Le diapason :

Détacher le diapason de sa caisse en bois.

Frapper le diapason et l’approcher de l’oreille.

Frapper à nouveau le diapason et toucher une de ses branches.

Q5. Comment le diapason produit-il du son ?

Replacer le diapason sur la caisse en bois.

Frapper le diapason.

Q6. Quel est le rôle de cette caisse en bois, appelée caisse de résonance ?

Q7. Où faut-il placer son oreille pour percevoir le son plus fortement ?

Enregistrer le son du diapason avec Regressi

Brancher le microphone sur la prise rouge d’enregistrement du PC.

Ouvrir le logiciel Regressi.

Fichier > Nouveau > Son

Cliquer sur 		   , puis choisir 44100 Hz 16 bits.

Cliquer sur Enregistrer, puis Stop pour arrêter. Après quelques instants, l’enregistrement apparaît.

Cliquer sur Traiter

Mesurer la période T

Agrandir la fenêtre Graphe.

Puis Zoomer plusieurs fois, en cliquant sur

et en dessinant un rectangle de sélection pour voir plusieurs motifs.

Outils > Réticule données

Cocher Deux curseurs et Ecart abscisse.

Déplacer les carrés noirs sur deux points qui permettent de mesurer

la durée Δt de plusieurs périodes.

Mesures :

Q8. Compléter : On a mesuré la durée Δt = ………..… ms = ….…….… s de n =……. périodes, on en déduit la durée d’une seule période T = …………. s.

Q9. Compléter : Si un phénomène se reproduit identiquement toutes les T =  s, alors il a lieu …… fois par seconde.

La fréquence est le nombre de répétitions par seconde, elle s’exprime en hertz (Hz).

Formule liant la période T et la fréquence f :

- Calculer la fréquence du son produit par le diapason := ….…… Hz

- Comparer avec le nombre inscrit sur le diapason.

IV. Micro :bit : un microcontrôleur pour produire du son :

Lancer le logiciel Mu

Si besoin, charger le programme « microbit-son.py » dans C:\PC\2nde\

Lire attentivement les commentaires du programme.

Q10. Indiquer la ligne à ajouter au programme pour jouer un sol4 d’une durée de 1 s :

Relier le microcontrôleur au PC avec la prise USB.

Relier la prise jack des enceintes au microcontrôleur à l’aide de pinces « croco » :

Allumer les enceintes.

Flasher le programme.

Q11. Modifier le programme pour jouer 2 notes de votre choix.

Instructions ajoutées :

Q12. Modifier le programme pour jouer les 2 premières mesures ci-dessous au tempo 1 noire dure 500 ms.

Instructions :

Instructions :

Q13. Flasher le programme. De quel film est extraite cette musique ?

NE PAS FERMER LE LOGICIEL MU.

# Text boxes

une période

une période

durée 125 ms

durée 375 ms

La#

Re#

silence de 250 ms

La#

Re#

durée 750 ms